STRUTTURA DI PREVENZIONE DEL DISTACCO DI FRANE SUPERFICIALI

Fornitura e posa in opera di struttura flessibile in acciaio per la prevenzione del distacco di frane superficiali in pendii aperti (Shallow Landslide), con un’altezza massima di intercettazione di 3.5 m ed interasse di  montanti di sostegno pari a 5.0 m.

La struttura dovrà essere stata sottoposta a test svolti in vera grandezza da Istituto di ricerca internazionalmente riconosciuto, che attesti che la stessa sia in grado di assorbire l’impatto dinamico arealmente diffuso di massa di materiale misto (acqua-silt-sabbia-ghiaia, per una densità di circa 19 kN/m³ e volume di circa 40 m³) in movimento verso valle con velocità media di 10 m/s ed il susseguente carico statico, per un totale di 150 kN/m/m.

Fermo restando le prestazioni minime di cui sopra e le prescrizioni previste al riguardo dall’art…… del C.S.A., la struttura deve essere composta indicativamente dai seguenti componenti come meglio evidenziato nelle tavole di progetto:

- montanti di sostegno in acciaio snodabili, in tubo o profilato di acciaio normalizzato secondo le normative vigenti, fondati alla base in accordo alle specifiche progettuali;

- struttura di intercettazione principale in rete d’acciaio 1770 N/mm², costituita da trefolo (resistenza minima alla trazione 50 kN) a tre fili di diametro 4 mm, configurata trama a maglia romboidale o equivalenti con superficie della maglia non superiore a 270 cm², protetta contro la corrosione da lega in zinco – alluminio.

- struttura di intercettazione selettiva in rete d’acciaio ad alta resistenza, costituita da rete a maglie romboidali (dimensioni 50 x 50 mm) intrecciate a semplice torsione, con filo elementare di 2.4 mm, o altre configurazioni equivalenti;

- dissipatori di energia in tubo d’acciaio manicottato o altri sistemi equivalenti;

- funi di supporto e controventatura in acciaio protette contro la corrosione da lega in zinco – alluminio, ad anima metallica, collegate ad ancoraggi, dimensionati in diametro e profondità in accordo alle specifiche progettuali.

La fornitura e posa in opera della struttura è comprensiva delle opere di fondazione costituite da ancoraggi in doppia fune spiroidale protette da doppio tubo di acciaio sull’asola affiorante (ancoraggi di monte e laterali) e da barre in acciaio (ancoraggi sotto i montanti) tali da garantire i carichi di progetto che agiscono sulle singole fondazioni della struttura, misurati nel corso dei test in vera grandezza e dichiarati dal fornitore con report redatti da Istituti di prova indipendenti, secondo le prescrizioni previste al riguardo dall’art. …, comma 2.4) del C.S.A.

La fornitura è comprensiva di tutti i materiali e della componentistica costituenti la struttura, la posa in opera in qualsiasi situazione di terreno, la preventiva preparazione del piano di posa, le fondazioni, le perforazioni e le iniezioni di tutti gli ancoraggi e quant’altro ancora occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte secondo le prescrizioni progettuali ed in particolare dell’art. … del C.S.A., ivi compresa la redazione del piano di qualità di costruzione ed installazione, restando escluso e compensato a parte il solo l’eventuale impiego di elicottero.

Per ogni metro lineare di struttura	___,00 €/m